## Slide 1: Simcirによるディジタル回路の演習

## Slide 2: 目的
目的
  Simcirを使ってディジタル回路の基礎を学ぶ
    ゲートの組合せによる回路の作成
    完備性の理解
    加算器の構成
    フリップフロップの基本原理
  http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/
  johzu/joho/Data/newLogicSimulator/simcir.html

## Slide 3: Simcirの基本操作
左のパネルからドラッグ&ドロップして配置する
電源は必ず使う

## Slide 4: Simcirの基本操作
サイドパネルから要素ドラッグ&ドロップして配置する
LEDで結果を表示する

## Slide 5: Simcirの基本操作
要素の入出力端子を導線で連結する
マウスボタンプレスで
ドラッグ開始
導線をドラッグ

## Slide 6: Simcirの基本操作
要素の入出力端子を導線で連結する
マウスボタンリリースで
ドラッグ終了（連結完了）
電源が通じてLED点灯

## Slide 7: Simcirの基本操作
終端クリックで，導線を消去できる
クリックで導線を消去

## Slide 8: Simcirの基本操作
スイッチによるOn/Off切り替え
OffではLED消灯

## Slide 9: Simcirの基本操作
スイッチによるOn/Off切り替え
クリックでOn/Off切り替え

## Slide 10: Simcirの基本操作
サイドパネルへのドラッグで要素消去

## Slide 11: Simcirの基本操作
ドラッグの領域指定で，複数要素をまとめて…
マウスボタンプレスで
ドラッグ開始
マウスボタンリリースで
ドラッグ終了（指定完了）

## Slide 12: Simcirの基本操作
複数要素をまとめて，移動・消去できる

## Slide 13: 基本的なゲート
NOTゲート
スイッチOffで，LEDはOn
x | NOT(x)
0 | 1
1 | 0

## Slide 14: 基本的なゲート
NOTゲート
スイッチOnで，LEDはOff
x | NOT(x)
0 | 1
1 | 0

## Slide 15: 基本的なゲート
ORゲート
２つのスイッチがOffで，LEDはOff
x | y | OR(x, y)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 16: 基本的なゲート
ORゲート
1つのスイッチがOnで，LEDはOn
他のスイッチの組合せも試してみよ
x | y | OR(x, y)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 17: ゲートの組合せ
NANDゲート
x | y | NAND(x, y)
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
NAND(x,y) = NOT(AND(x, y))

## Slide 18: ゲートの組合せ
NANDゲート: ド・モルガン則

## Slide 19: NANDによる完備性
NANDによるNOTの実現
NOT(x) = NAND(x, x)

## Slide 20: NANDによる完備性
NANDによるNOTの実現
NOT(x) = NAND(x, x)

## Slide 21: NANDによる完備性
NANDによるANDの実現
AND(x, y) = NOT(NAND(x, y))

## Slide 22: NANDによる完備性
NANDによるORの実現
  NOT, AND, ORがあれば完備
NANDによるXOR(EOR)の実現
ド・モルガン則 より
式の中にはNANDは5つあるが，
下線部が共通なので4つで実現可能
NANDは３つで実現可能

## Slide 23: 標準形
加算標準形と乗算標準形
  加算標準形： １を返す積（・）の組を和（+）で結合する
  乗算標準形： ０を返す和（+）の組を積（・）で結合する
排他的論理和（XOR, EOR)
等値（EQ, ENOR)
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
排他的論理和と等値の標準形

## Slide 24: 加算器
半加算器（教科書 図8.7）

## Slide 25: 加算器
全加算器（教科書 図8.8）

## Slide 26: 加算器
nビット全加算器（教科書 図8.9）
７セグメントLEDでの表示
３ビットであれば，０〜７を表示する

## Slide 27: フリップフロップ
非同期式RSフリップフロップ（教科書 図8.14）
スイッチを押した方の
LEDが点灯し続ける

## Slide 28: フリップフロップ
同期式RSフリップフロップ（教科書 図8.15）
ToggleスイッチがOffの場合
PushOnスイッチを押しても変化はない

## Slide 29: フリップフロップ
同期式RSフリップフロップ（教科書 図8.15）
ToggleスイッチがOnの場合
PushOnスイッチを押した方のLEDが点灯する

## Slide 30: フリップフロップ
JKフリップフロップ（教科書 章末問題[8.4], p.280）
J,Kの入力パターンを指定する

## Slide 31: フリップフロップ
JKフリップフロップ（教科書 章末問題[8.4], p.280）
１クロック（クリック）で状態が変化する